| КП "Корюківкаводоканал" |
| --- |
| ( назва організації, що затверджує ) |
| Затверджено |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 31,942 тис. грн. |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |
| ( посилання на документ про затвердження ) |
| "___" ______________________ 20__ р. |
| Реконструкція водопровідних мереж з встановленням типового комерційного вузла обліку води в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку в м. Корюківка Чернігівської області |
| 13.21 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Реконструкція водопровідних мереж з встановленням типового комерційного вузла обліку води в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку в м. Корюківка Чернігівської області |
| Реконструкція водопровідних мереж з встановленням типового комерційного вузла обліку води в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку в м. Корюківка Чернігівської області |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 26,618 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,01093 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,933 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,6 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “13 липня” 2021 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- | ної плати в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Встановлення комерційного вузла обліку води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е16-26-2 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 50 мм | шт | 1 | 203,05 148,76 | 38,80 11,89 | 203 | 149 | 39 12 | 2,0000 0,1561 | 2 0,16 |
| 2 | С1630-1822 варіант 1 | Лiчильники [водомiри] холодної води, MeiStream 50/50 dn50 Sensus | шт | 1 | 12715,41 - | __-__ - | 12715 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | Е18-21-4 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм | 10шт | 0,1 | 1788,80 1097,07 | 622,45 215,60 | 179 | 110 | 62 22 | 14,9200 2,8315 | 1,49 0,28 |
| 4 | С1630-106 варіант 3 | Фiльтри для очищення води сітчастий фланцевий дiаметром 50 мм | шт | 1 | 1000,00 - | __-__ - | 1000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | С1630-659 варіант 1 | Крани триходовi натяжнi муфтовi латуннi для рiдких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 2 | 155,59 - | __-__ - | 311 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | С1630-113 варіант 3 | Манометри МП-100 | комплект | 2 | 300,00 - | __-__ - | 600 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | С1630-65 варіант 2 | Засувка "Батерфляй" Ду 50мм | шт | 2 | 1500,00 - | __-__ - | 3000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | С1630-546 варіант 3 | Клапан зворотнiй , дiаметр 50 мм | шт | 1 | 1000,00 - | __-__ - | 1000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | С113-139 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 0,5 | 199,79 - | __-__ - | 100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | С1534-276 варіант 1 | Перехід стальний, дiаметр умовного проходу 100х50 мм | шт | 2 | 122,51 - | __-__ - | 245 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | С1534-11 варіант 1 | Вiдвід стальний пiд кутом 90 град., дiаметр умовного проходу 50х5 мм | шт | 1 | 80,71 - | __-__ - | 81 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 50 мм | шт | 4 | 97,69 44,72 | 48,58 1,10 | 391 | 179 | 194 4 | 0,5100 0,0145 | 2,04 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 100 мм | шт | 4 | 194,05 84,18 | 97,15 2,21 | 776 | 337 | 389 9 | 0,9600 0,0290 | 3,84 0,12 |
| 14 | С130-966 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 10 | 295,75 - | __-__ - | 2958 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | С130-969 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 4 | 498,34 - | __-__ - | 1993 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | С111-92 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 16-[18] мм | т | 0,007216 | 75192,36 - | __-__ - | 543 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | С111-124 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 16-18 мм | т | 0,001976 | 73580,76 - | __-__ - | 145 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | С113-13 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 0,4 | 71,97 - | __-__ - | 29 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 26269 | 775 | 684 47 |  | 9,37 0,62 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 26269 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 24810 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 822 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 349 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,94 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 111 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 26618 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 26618 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 26269 | 775 | 684 47 |  | 9,37 0,62 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 26269 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 24810 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 822 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 349 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,94 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 111 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 26618 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 26618 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 10,93 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 933 |  |  |  |  |
|  | Разом по главах 1-12: | 26618 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошторисний прибуток (П) | - |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - |  |  |  |  |
|  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 26618 |  |  |  |  |
|  | Разом: | 26618 |  |  |  |  |
|  | Податок на додану вартість | 5324 |  |  |  |  |
|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 31942 |  |  |  |  |
| Керівник проєктної організації | __________________________ |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) | __________________________ | С.В.Галущенко |
| Керівник Провідний інженер з проєктно-кошторисної роботи | __________________________ |  |